Oefening drainage

Een peilgebied is verdeeld in 6 landbouwkavels van 450 x 300 m. Gegevens:

- Elke kavel wordt afgescheiden door een watergang.

- Maaiveldhoogtes +0,5 m en –0,1 m NAP (zie schets).

- Winterpeil is –1,0 m NAP, Zomerpeil is –0,7 m NAP

- Percentage oppervlaktewater is 2%

- Bodemtype “Podzolgronden met zwarte bovengrond tussen 30 en 50 cm dik”

- Doorlaatbaarheidscoëfficiënt k = 10-6 m/s.

- Op een diepte van –6,5 m NAP is er een waterdichte laag klei aanwezig.

- Gemiddelde pompcapaciteit gemaal 11 mm/dag = 8910 m3/dag

- Persleiding gemaal heeft een lengte van 100 m, diameter 300 mm en eindigt op een hoogte van +2,00 m NAP in het open water. Wrijvingsfaktor λ = 0,022.
Verliescoëfficiënt invoer ξi = 0,5. De verliescoëfficiënt ξ tgv van bochten en afsluiter is 2,5.

- Gemaal loost op open water met een vastpeil van +2,00 m NAP

- Iedere kavel heeft drainage (in de kortste richting)  
diepte 0,6 m beneden maaiveld, afschot 1:1000

Schets kavels

# Opgave 1

# Bereken voor de drainage de hart op hart afstand in de laaggelegen percelen. De maximale opbolling is 30 cm en gaat uit van een bui van 30 mm gedurende 1 dag.

#### Opgave 2

Vervolg op vraag 1, wat wordt de grondwaterstad bij een neerslag van 5 mm/etmaal.

Ga uit van de gevonden h.o.h. afstand bij vraag

#### Opgave 3

Welke diameter drainage zou jij toepassen? Je hebt de keuze tussen rond 60 of rond 80 mm. Ruwheidsfaktor manning n = 0,014 s/m1/3

Henk Massink, 16-10-2007

# Text boxes

+0,5  m NAP

+0,5  m NAP

+0,5  m NAP

-0,1  m NAP

-0,1  m NAP

-0,1 m NAP

300  m

450 m

Gemaal

Open water